## Slide 1: 後ろから付いてくるAIスピーカー
アレクサ、3分計って
アレクサ、音楽を流して
アレクサ、TVを付けて

## Slide 2: アシスタントは主に付いてくるべき
ゼルダの伝説 ナビィ
CCさくら ケロちゃん
モンスターハンター アイルー

## Slide 3
アレクサとジャストサイズな差動二輪を設計
  （直立二足歩行は予算・技術力不足）
スペック
  ESP32
    BLE
    Wifi
  ロータリーエンコーダ
  ９軸センサ
  ToFセンサ*３
  モータ
  5v出力(アレクサ用)

## Slide 4: 開発記
回路設計
メカ設計
コンセプト
★PCB発注
ソフト設計
★PCB到着
★試作プリント
★本番プリント
放心
状態
5月 | 6月 | 7月 | 8/4,5
追従アルゴ
検討・試作
PCBとカバーの干渉が発覚
BLEと同時利用
出来ないADCが発覚
ラジコンにしたくなる
Microbitをコントローラに

## Slide 5: 写真

## Slide 6: 追従モード
追従アルゴの案
  身につけたBLEデバイスのRSSI(電波強度）
    試作した感じわりといけそう。円運動して方向確定
  声の強度
    BLEのほうが精度的にも実装的にも簡単に使えそう。
    アレクサのアレイマイクをフックできれば可能性はあり。
  身につけたBLEデバイスでデッドレコニングして送信
    いけそうだけど、積算する誤差をどう解消含め実装が難
  測距センサを使って探索しながら最も近いところへ
    人とアレクサしかない空間なら余裕
実装が間に合ったのは一番下の一番簡単な案のみ

## Slide 7: ラジコンモード
アンドロイドアプリ
Micro:Bit
Aを押しながら
前進・後退
旋回
ボタンを押しながら
前進・後退
旋回

## Slide 8: 全データ公開
https://github.com/bleach31/esp_car

## Slide 9: コメント・アドバイスを下さい。
（付箋貼り付け）